深圳市深航货运有限公司

| 发文单位：深圳市深航货运有限公司 | Tel:0755-23163672 Fax:0755-29982596 |
| --- | --- |

| 收文单位： 收 信 人： | Tel: Fax: Email： 日期： 年 月 日 页数： （包括此页在内） |
| --- | --- |

竞争性谈判邀请函

尊敬的先生/女士：

本公司拟就网络设备更新项目进行竞争性谈判：

深圳市深航货运有限公司网络设备更新项目，实施地点在深圳深航基地内，兹邀请贵公司就该项目进行竞争性谈判采购。项目详情和谈判要求见后附材料。

一、采购项目编号：SZACTP2018006

二、采购项目名称：深圳市深航货运有限公司网络设备更新项目

三、谈判响应文件递交截止时点：2018年6月15日9时30分

四、谈判响应文件递交地点：深圳宝安国际机场深圳航空有限责任公司综合保障楼一号楼211室

五、谈判时间：2018年6月15日09时30分

六、谈判地点：深圳宝安国际机场深圳航空有限责任公司综合保障楼一号楼

联系部门：深圳市深航货运有限公司

联系人：张世勇，刘彦威

联系地址：深圳宝安国际机场深圳航空有限责任公司综合保障楼一号楼211室 (邮编:518128)

传真：+86 755 29982596

电话：+86 755 23161387 29982988

Email：h01368@shenzhenair.com, liuyanwei@shenzhenair.com

此致!

深圳市深航货运有限公司

深航货运有限公司

网络设备更新项目竞争性谈判文件

编制单位：	深圳市深航货运有限公司

地址：	   广东省深圳市宝安国际机场航站四路

邮码：     518128

电话：     23163672

传真：     0755-29982596

E-mail：   liuyanwei@shenzhenair.com

编制日期：	 2018 年 6 月

# 目录

目录	3

第一部分 供应商须知	4

1、项目报名条件及判定标准	4

2、供应商须知	4

3、谈判文件的构成	5

4、竞争性谈判文件编制要求	5

第二部分 项目需求说明	6

1、业务需求	6

2、生产耗材技术规范	6

第三部分 部分重要合同条款	12

第四部分 附件	13

供应商承诺书	13

供应商关于资格的声明函	14

报价表前言	15

报价表格式	17

法人代表授权书	18

编号：SZACTP2018006

深圳市深航货运有限公司

网络设备更新项目竞争性谈判文件

深圳市深航货运有限公司（谈判方），诚邀合格供应商方参与此次网络设备更新项目的竞争性谈判。

第一部分 供应商须知

# 1、项目报名条件及判定标准

- 不在国航、深航及深航货运有限公司供应商黑名单之列。

# 2、供应商须知

（一）供应商代表在递交竞争性谈判文件时，报价文件包括如下材料且需要单独密封提交（所有资料须加盖公司公章）：

*1、工商营业执照复印件；(如工商营业执照无注册资金信息，则还须提供含有官网地址链接和公司注册资金信息的网站截图，截图要求加盖单位的公章，公章名称要求同供应商单位名称完全一致。)

*2、法定代表人身份证复印件；

*3、供应商方代表授权委托书，被授权人身份证复印件；

*4、报名条件中要求的相关合同复印件（合同复印件必须包括合同首页、合同总金额页和签字盖章页，开标现场验完整原件）;其中带*号的为必须提供的资料，提供不全或不满足要求者不能参与竞争性谈判。

# 3、谈判文件的构成

1）谈判邀请函

2）项目需求说明

3) 供应商须知

4) 合同重要条款

5) 竞争性谈判响应文件（附件）

# 4、竞争性谈判文件编制要求

（一）供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

（二）供应商提交的谈判响应文件及其与招标采购单位就有关谈

判的所有来往函电均应使用中文。

（三）竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

（四）如因供应商只填写和提供了部分本文件要求的内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。5、报价要求

（一）无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，供应商方在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

（二）谈判报价应包含本项目建设可能需要的所有的成本，提供发票为“增值税专用发票”，必须注明增值税税点、税金及不含税价格。

（三）供应商方应按项目实施功能模块分别填写价格表，应将所有涉及到的项目建设相关成本列出。

第二部分 项目需求说明

# 1、业务需求

1.1 现有楼层交换机设备目前已经过了设备设计寿命，需要更换或者备件到位。

1.2 部分网络交换机无管控功能，为保证网络的可管理性，提高网络高可用性。部分网络设备能满足一定期限内的网络发展需要，以满足对网络应用飞速增长的需要。

1.3 免费提供设备的相关技术支持。如涉及维修,均安排原厂认证的工程师进行维修,确保我方的生产设备得到优质的技术维修服务.

1.4 提供优质、快速的售后服务，达到三小时响应，如一个工作日无法解决，免费提供备用机给我方使用。

# 2、技术规范

DMZ核心交换机功能要求：

| 描述 | 规格 |
| --- | --- |
| 建议品牌型号 | 新华三 S6300-42QF 2套 |
| 基本配置 | L3以太网交换机主机,支持40个10G SFP+,2个QSFP Plus端口，双电源，双风扇，堆叠线缆，配置6个万兆多模光模块。 |
| 交换容量 | 1.28Tbps/12.8Tbps |
| 转发模式 | 支持store-forward模式和cut-through模式 |
| 横向虚拟化 | 支持IRF2智能弹性架构，支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制 |
| 纵向虚拟化 | 支持IRF3纵向虚拟化 PE（Port Extender，端口扩展）模式，PE模式下支持本地转发和纵向转发模式切换，支持自动从CB（Controlling Bridge，控制桥）更新版本零配置，支持S125-X/S125-F/S105/S58V2等系列作为CB |
| 链路聚合 | 支持10GE端口聚合，支持40GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合 |
| 数据中心特性 | 支持VEPA 802.1Qbg，支持802.1Qbb PFC、802.1Qaz ETS、ECN，支持FCoE报文透传，支持T11 standards-compliant FCoE (FC-BB-5)，支持Fibre Channel forwarding (FCF)，支持Cisco N-Port Virtualization (NPV) technology，支持N-port identifier virtualization (NPIV)，支持Standard zoning，支持Fibre Channel ping，支持TRILL，支持TRILL & IRF |
| Jumbo Frame | 支持 |
| MAC地址表 | 支持静态MAC地址，支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN（4094个），支持Default VLAN，支持QINQ，支持灵活QINQ，支持VLAN MAPPING，支持PVST+ 支持RPVST+ |
| 流量监控 | 支持SFLOW |
| DHCP | DHCP Client，DHCP Snooping，DHCP Relay，DHCP Server，DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 |
| ARP | 支持静态表项，支持免费ARP，支持标准代理ARP和本地代理ARP，支持Dynamic ARP Inspection，支持ARP anti-attack，支持ARP源抑制，支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查） |
| 路由协议 | 支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议 ，支持IPV4 IPV6静态路由; 支持RIP v1/2、RIPng ，支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3等增强三层路由协议，支持BGP* |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping v2/v3，支持IGMP Snooping Fast-leave，支持IGMP Snooping Group-policy，支持PIM snooping，支持MSDP，支持MVRP，支持MFF，支持增强三层组播协议*（软件授权） |
| 零配置 | 支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式 |
| 广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于pps的风暴抑制，支持基于bps的风暴抑制 |
| MSTP | 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Guard，支持端口单通检测、环路检测功能、Root Protection、Loop Protection、Edge Port/BPDU Guard，支持BPDU Guard |
| QoS/ACL | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，支持CAR功能，每个端口支持8个输出队列，支持QOS分类、整形、限速，支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类，支持时间段（Time Range），支持WRED |
| 镜像 | 支持流镜像，支持N:4端口镜像，支持本地和远程端口镜像 |
| 安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护，支持ARP限速、ARP攻击检测和防御，支持集中MAC认证，支持802.1X，支持storm constrain，支持AAA认证，支持RADIUS认证 支持HWTACACS，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持IP+MAC+端口绑定，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持SSL，支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施) |
| 加载与升级 | 支持XModem协议实现加载升级，支持FTP（File Transfer Protocol）加载升级 支持TFTP（Trivial File Transfer Protocol）加载升级 |
| 管理和维护 | 支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置 支持schedule job，支持ISSU，支持802.1AG及802.3AH，支持SNMP（Simple Network Management Protocol），支持Syslog日志发送，常用功能状态变化告警 支持SNMP v1 v2c v3，常用功能状态变化告警，支持IMC网管系统，支持系统日志 支持分级告警，支持NTP，支持电源的告警功能，支持风扇、温度告警，支持调试信息输出，支持Ping、Tracert，支持Track，支持Telnet远程维护，支持USB进行文件上传和下载 |

备件交换机功能要求：

| 描述 | 规格 |
| --- | --- |
| 建议品牌型号 | 新华三 S5120s-52P-EI或以上 6套 |
| 基本配置 | 48个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 ，每套配置2个千兆多模模块。 |
| 交换容量 | 256Gbps |
| 端口聚合 | 支持LACP |
| 端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制（全双工），支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于百分比、PPS的风暴抑制 |
| IRF2 | 支持IRF2智能弹性架构，支持分布式设备管理，分布式链路聚合，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN（4K），支持基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持GVRP |
| ACL | 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类 支持时间段（Time Range）ACL，支持基于端口、VLAN下发ACL |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，支持报文重定向，支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR），支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
| DHCP | 支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping option82 支持DHCP auto-config（零配置） |
| IP路由 | IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng |
| 组播 | 支持IGMP Snooping /MLD Snooping，支持组播VLAN |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST+，支持Smart Link |
| OAM | 支持802.1ag，支持802.3ah |
| 镜像 | 支持端口镜像，支持远程端口镜像RSPAN |

第三部分 部分重要合同条款

- 付款方式：

- 付款方式：一次性付款。

- 付款材料：乙方开具增值税专用发票。

- 本合同及执行本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决，如果协商不能解决，则因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请深圳仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 违约责任：

1、如果甲方没有遵守承诺向乙方采购所用的网络设备,乙方有权终止相关服务。

2、如果乙方提供的设备出现质量问题，质保期内乙方应免费提供保修服务。

若项目执行中，乙方出现上述违约行为，如果情况特别严重，除罚款外甲方有权将乙方列为供应商黑名单。

第四部分 附件

附件一：

# 供应商承诺书

致：深圳市深航货运有限公司

很荣幸能参与本项目的竞争性谈判

我代表    （供应商名称）  作为贵公司     年度     项目的供应商，在此作如下承诺：

（一）完全理解和接受竞争性谈判文件的所有规定和要求。

（二）若中选，我方将按照竞争性谈判文件的具体规定与贵公司签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同中物资质量问题，我方一定尽快解决，并承担相应的经济责任。

（三）在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按竞争性谈判文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

（四）若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

（五）不得将竞争性谈判相关信息泄露给第三方，否则应承担相应违约责任并赔偿由此造成的损失。此项保密义务在协议终止后仍然有效。

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件二：

# 供应商关于资格的声明函

致：深圳市深航货运有限公司

我公司愿意针对本项目进行竞争性谈判。竞争性谈判文件中所有关于我方资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的、完整的，若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件三：

# 报价表前言

（一）综述 （根据谈判标准的不同，可进行适当修改）

根据竞争性谈判格式、技术规范、技术资料、图纸填写报价表。

报价表中设定的每项和填入的报价，除非合同中另有规定，都将被认为覆盖了供应商为执行合同所需的所有成本和费用。

就合同中描述的但在报价表中没有相应明确列出的项目和成本将不予支付，并且被认为已包含在报价表的其他价格之中。

如果供应商对每项的范围不清楚或不确定，应根据竞争性谈判文件的谈判须知在投递竞争性谈判文件之前寻求澄清。

（二）货币

无论所需的货币是人民币或外国货币，报价表中价格应报人民币，公开价格除外。

（三）表格的完成

报价数据应清晰易见。

（四）错误

如果报价表中各栏单价与总价不一致，应以单价为准，总价应予以纠正。

如果数字与文字报价有出入，应以文字报价为准。

（五）空白项目

供应商应对报价表中每项进行报价，并且没有报价的项目应填写“包括”字样。 报价表的总价应在谈判格式的条款中提供。供应商方在报价部分的任何项目中没有填入价格或者“包括”的文字应被认为没有并且已经包含在总价之中。

（六）提交项目的支付

关于供应商方提交规定的设计和其他有关提交物品以及履行技术规范中描述的义务的支付项目已包含在报价表中。要求供应商方提交的工作项目，但在报价表中没有描述，应被认为包含在已描述的项目之中并且不再另行或追加支付。

（七）其他资料和明细价格

为了支付或分期支付、变更评定、索赔评估以及其他此类目的的任何合理要求，供应商方应当提供给谈判方报价表中的任何分项价格或总包价的明细价格。

（八）一致性确认

我们确认是根据上述要求完成报价表。

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件四：

# 报价表格式

| 货号 | 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 含税单价（RMB） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 16%增值税 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）以上报价含设备服务费。

- 如果单价与总价不符时，则以单价为准。

- 报价应按报价表前言规定进行。

- 所有价格均用人民币（RMB）表示。发票为增值税专用发票。

- 包含的外购第三方产品须在表格中列明。

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件五：

# 法人代表授权书

本授权书声明：注册于____________的_________________________公司______________________（法人代表名称、职务）代表本公司授权_______________________________为本公司的合法代理人，就《深圳市深航货运有限公司            项目》竞争性谈判文件及合同的执行、完成、售后服务等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

见证人签字：

公司公章：